TMHMA 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση/πιστοποίηση  καλωδίου οπτικών ινών για τη διασύνδεση με οπτική ίνα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου του νέου κτιρίου/εντευκτηρίου στη Θόλου, των κτιρίων ΤΕΦΑΑ Θ και Ι και του κτιρίου στο αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη

Το καλώδιο οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές, ΙΕC 60793 ή το αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ 60793, ΙΕC 60794 ή το αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ 60794. Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που σχετίζονται µε την καύση τους κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ικανοποιούν επιπλέον τις απαιτήσεις των προδιαγραφών IEC 60332 ή το αντίστοιχο ΕΛΟΤ ΕΝ 60332-1 και IEC 61034-2 ή το αντίστοιχο ΕΛΟΤ 61034. Η μονότροπη (single mode) οπτική ίνα σε όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατή τουλάχιστον µε το πρότυπο ITU-Τ G652.D.

Α. Κτίριο Θόλου 5 (Παλαιό Παν/μιο) με νέο κτίριο Εντευκτήριο (Θόλου 16 απέναντι από το Θόλου 5).

Η διασύνδεση θα παρέχει τουλάχιστον 2 ζεύγη ινών single mode και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπτική ίνα single mode 2 ινών η οποία θα στηριχθεί σε υφιστάμενο καλώδιο παροχής ρεύματος που συνδέει τα 2 κτίρια.

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο 2 Ο/Ι SM |  |  | 300μ |
| 2 | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |
| 3 | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |
| 4 | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 4 |
| 5 | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 8 |
| 6 | Σωλήνες |  |  |  |
| 7 | Κανάλια |  |  |  |
| 8 | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |
| 9 | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης |  |  |  |
| 10 | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |
| 11 | Παροχή ρεύματος στον κατανεμητή του Εντευκτηρίου με καλώδιο NYM 3x2.5 από τοπικό πίνακα |  |  |  |

B. Κτίριο Ι των ΤΕΦΑΑ (περιοχή Δάφνης) με τον κεντρικό κατανεμητή του Campus των ΤΕΦΑΑ στο κτίριο Ζ.

Για την εν λόγω διασύνδεση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο 12 ινών single mode και καλώδιο χαλκού 25” και η όδευση θα γίνει μέσω του πεζοδρομίου (τις διαδικασίες για την αδειοδότηση εφόσον απαιτούνται τις αναλαμβάνει ο ανάδοχος για λογαριασμό του Παν/μιου).

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο 12 Ο/Ι SM |  |  | 175μ |
| 2 | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |
| 3 | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |
| 4 | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 12 |
| 5 | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 24 |
| 6 | Τηλεφωνικό καλώδιο 25” και υλικά τερματισμού του |  |  | 175μ2 |
| 7 | Σωλήνα HDΡE Φ40 |  |  |  |
| 8 | Φρεάτια με μεταλλικό καπάκι |  |  | 4 |
| 9 | Σωλήνες |  |  |  |
| 10 | Κανάλια |  |  |  |
| 11 | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης 30Χ30Χ15 |  |  |  |
| 12 | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |
|  | Συρματόσκοινο για την εναέρια όδευση των καλωδίων |  |  |  |
| 13 | Λοιπά μικροΰλικα |  |  |  |
| 14 | Παροχή ρεύματος στον κατανεμητή του κτιρίου Ι με καλώδιο NYM 3x2.5 από τοπικό πίνακα |  |  |  |

Γ. Κτίριο Αρχαιολογικού Πάρκου με τον Κεντρικό Κατανεμητή της Θεολογικής

Για την εν λόγω διασύνδεση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο 12 ινών single mode και η όδευση μπορεί να γίνει αξιοποιώντας υφιστάμενη όδευση καλωδίων χαλκού.

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καλώδιο 12 Ο/Ι SM |  |  | 250μ |
|  | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |
|  | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |
|  | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 12 |
|  | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 24 |
|  | Σωλήνες |  |  |  |
|  | Κανάλια |  |  |  |
|  | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης 30Χ30Χ15 |  |  |  |
|  | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |
|  | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων/υπηρεσιών της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Αθήνα, …………../……………./……………

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο, Σφραγίδα, Υπογραφή

# Footnotes

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο οπτικής ίνας απαιτηθεί.

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο απαιτηθεί.

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο οπτικής ίνας απαιτηθεί.