## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση/πιστοποίηση  75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων/υπηρεσιών της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία υλικών με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου απαιτείται τα υλικά του καλωδιακού συστήματος να είναι απολύτως συμβατά με τα υπάρχοντα. Η υπάρχουσα καλωδιακή υποδομή χρησιμοποιεί υλικά της εταιρείας  AMP TYCO ELECTRONICS (NetConnect cat5E).

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καλώδιο UTP cat 5 Ε (εκτίμηση με μήκος 60μ ανά θέση) |  |  |  |
|  | Συλλογή επίτοιχων διπλών πριζών |  |  | 75 |
|  | 2xRJ-45 jacks |  |  | 75 |
|  | Σωλήνες |  |  |  |
| 5. | Κανάλια |  |  |  |
| 6. | Συρματόσκοινο για την εναέρια όδευση UTP καλωδίων |  |  |  |
| 7. | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |
| 8. | Patch panel 24Θ |  |  | 6 |
| 9. | Wire manager (με οπή και προστατευτικό ελαστικό) |  |  | 4 |

1. Μετρήσεις-Τεκμηρίωση.

- Όλες οι μετρήσεις γίνονται όπως προβλέπονται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β v.2 και αφορούν σε κάθε τύπο εγκατεστημένου καλωδίου. Επιπλέον θα πιστοποιηθούν για 1000BASE-T Ethernet πρωτόκολλο.

- Τα μετρητικά όργανα (optical power meter, OTDR, cable taster)  θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα  πιστοποιητικά πρόσφατης βαθμονόμησης (calibration certificate).

- Θα παραδοθεί πλήρης φάκελος πιστοποίησης που θα περιλαμβάνει τις μετρήσεις, τα σχέδια του δικτύου με τις κατάλληλες κωδικοποιήσεις

- Τεχνική Επάρκεια

- Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να  διαθέτει εν ισχύει πιστοποιητικά κατά  ISO9001, κατά ISO 14001 και κατά OHSAS 18001 ή ισοδύναμα αυτών από αναγνωρισμένα  Ινστιτούτα  ή  Οργανισμούς  για  την  εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης και να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του τα σχετικά πιστοποιητικά

- Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να  διαθέτει πιστοποιημένους εγκαταστάτες σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης και να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του τα σχετικά πιστοποιητικά

Αθήνα, …………../……………./……………

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο, Σφραγίδα, Υπογραφή)

# Footnotes

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

2 Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο απαιτηθεί για την εγκατάσταση των 75 διπλών πριζών